Котлы с механической подачей твёрдого топлива КВм, предназначены для установки на механические топочные устройства ТШПм. Имеют КПД до 85%. Обладают устойчивостью к образованию накипи, благодаря многоходовой схеме циркуляции воды в котле.

| Наименование параметра | Размер-ность | КВм-0,8 | КВм-1,1 | КВм-1,6 | КВм-2,0 | КВм-2,4 | КВм-3,1 | КВм-4,0 | КВм-5,5 | КВм-6,0 | КВм-8,0 | КВм-10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 10 |
|  | МВт | 0,93 | 1,28 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | 3,61 | 4,65 | 6,4 | 6,98 | 9,3 | 11,63 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 8000 | 11000 | 16000 | 20000 | 24000 | 31000 | 40000 | 55000 | 60000 | 80000 | 100000 |
| Топливо | - | Кузнецкий Д/Харанорский Б1 |
| Низшая теплота сгорания | ккал/кг | 5230/2720 |
| КПД котла (основное/резервное) | % | 81,9/ 73,9 | 82,3/ 74,4 | 82,8/ 75,1 | 83,1/ 75,6 | 83,3/ 75,8 | 83,7/ 76,3 | 84,0/ 76,7 | 84,4/ 77,2 | 84,6/ 77,4 | 84,9/ 77,9 | 85,2/ 78,3 |
| Расход топлива | кг/ч | 186/ 398 | 255/ 543 | 370/ 783 | 460/ 976 | 550/ 1160 | 710/ 1495 | 910/ 1915 | 1245/2620 | 1355/2850 | 1800/3775 | 2245/4695 |
| Удельный расход топлива на 1Гкал | кг/Гкал | 232/ 497 | 231/ 494 | 231/ 489 | 230/ 488 | 229/ 483 | 229/ 482 | 227/ 479 | 226/ 476 | 225/ 475 | 225/ 472 | 224/ 469 |
| Температура уходящих газов | °С | 182/ 193 | 176/ 185 | 170/ 181 | 167/ 176 | 162/ 173 | 160/ 169 | 154/ 165 | 150/ 161 | 146/ 157 | 143/ 152 | 140/ 148 |
| Температура воды | °С | 70(90)-95(115) |
| Расход рабочей среды | м3/ч | 33 | 45 | 66 | 86 | 96 | 124 | 160 | 220 | 240 | 320 | 400 |
| Гидравлическое сопротивление | кгс/см2 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,76 | 0,87 | 0,95 | 1,2 |
| Аэродинамическое сопротивление | мм вод.ст. | 32 | 35 | 37 | 41 | 43 | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 65 |

Комплект поставки котла: блок котла в обмуровке, запорная арматура, КИП.